# Text boxes

Зона клиентов (стрелков) не менее 1,5м

Откидывающаяся крышка стола для прохода персонала

Акустическая система

Экран

Узконаправленная подсветка оружейного стола

*Все размеры могут быть изменены в зависимости от конкретных условий установки тира

* все вопросы и уточнения: mail@e-tir.ru, +7-910-095-91-26,

Пример:

ширина экрана А=2м

дистанция установки проектора В=Ах2=4м

дистанция установки огневого рубежа С=В+0,5=4,5м

длина тира D=С+1,5=6м

ширина тира Е=А+0,5=2,5м

Расчет габаритов тира, где:

A – ширина экрана

B – дистанция установки проектора

C – дистанция установки огневого рубежа

D – длина тира

E – ширина тира

Оружейный стол:

глубина – 0,6м

высота около 1м

Мультимедийный проектор

Рабочее место оператора тира

B=Ax2

D=C+1,5м

C=B+0,5м

E=A+0,5м

Типовая план-схема тира интерактивного ( www.e-tir.ru ):

A